## Slide 1
MINICURSO DE ARDUINO
Filipe Augusto
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 2: O que é Arduino?
Microcontroladores
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 3: O que é Arduino?
Microcontroladores
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 4: Tipos de Arduino
Arduino DUE
Arduino MEGA
Arduino UNO
Arduino Pro Mini
Arduino Nano
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 5: Hardware Open-Source
Originais
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 6: Cuidados com o Arduino
Eletricidade
Estática
Curto Circuito
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 7: O que é cada parte da placa?
Botão Reset
Portas Digitais e PWM (~)
Portas de Comunicação Serial
LEDs
Microcontrolador
ATmega328
Portas Analógicas
Portas de Alimentação
Plugue de Alimentação
Entrada USB-A
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 8: E suas Aplicações?
Robótica
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 9: E suas Aplicações?
Robótica
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 10: E suas Aplicações?
Monitoramento de Sinais Fisiológicos
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 11: E suas Aplicações?
Projetos de Automação
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 12: E suas Aplicações?
Jogos
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 13: E suas Aplicações?
Jogos
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 14: E suas Aplicações?
Coisas aleatórias ¯\_(ツ)_/¯
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 15: Módulos!
Ultrassom
Wi-Fi
Bluetooth
Batimentos Cardíacos
RFID
Joystick
Infravermelho
Teclado
Motores
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 16: Como utilizar um Arduino?
IDE Arduino
Linguagem: C++ (modificada)
Cada programa é um "sketch"
Programa
Compilação
Arduino
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 17
Monitor Serial
Nome da Placa
Porta em que a placa está conectada
Nome do Sketch
Carregar para a placa
Verificar
Função Setup:
É chamada apenas na inicialização
Função Loop:
É chamada após o setup e repete enquanto estiver ligado

## Slide 18: Mão na massa!

## Slide 19
Pegue o Arduino
Conecte no PC
Abra a IDE do Arduino
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 22: 1º Programa: Blink
pinMode(pino, modo)
Objetivo:
Fazer um led piscar com intervalos de tempo definidos
Conceito: Saída de Portas Digitais
Portas digitais fornecem apenas dois valores de tensão:
Alto: 5V e Baixo: 0V (GND)
Portas Digitais
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 23: 1º Programa: Blink
pinMode(pino, modo)
digitalWrite(pino, nível)
Montagem:
delay(tempo)
Obs.:

## Slide 24: 1º Programa: Blink
pinMode(pino, modo)
INPUT: "Recebe" energia
OUTPUT:"Fornece" energia
Nº do pino
digitalWrite(pino, nível)
Funções:
Nº do pino
HIGH: 5V (nível alto)
LOW: 0V (nível baixo)
delay(tempo)
Tempo em milissegundos
(1000 ms = 1 segundo)
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 25
pinMode(pino, modo)
Objetivo:
delay(tempo)
Fazer um led piscar quando um botão for apertado
Conceito: Entrada de Portas Digitais
Portas digitais identificam apenas dois valores de tensão:
Alto: 5V e Baixo: 0V (GND)
Valores intermediários retornam valores aleatórios!
2º Programa: LED controlado por botão
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 26
pinMode(pino, modo)
digitalWrite(pino, nível)
Montagem:
Obs.:
2º Programa: LED controlado por botão

## Slide 27
digitalRead(pino)
Retorna:
1 para 5V e 0 para 0V
Nº do pino
Função:
2º Programa: LED controlado por botão
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 28: 3º Programa: Semáforo com controle de tempo
Objetivo:
Elaborar um semáforo com 3 LEDs cujo tempo de operação varie de acordo com a tensão de saída do potenciômetro.
Portas analógicas conseguem identificar valores de entrada tensão entre 0 e 5 Volts.
Conceito: Entrada de Portas Analógicas
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 29: 3º Programa: Semáforo com controle de tempo
pinMode(pino, modo)
Montagem:

## Slide 30
analogRead(pino)
Retorna:
1023 para 5V e 0 para 0V
Nº do pino
Função:
3º Programa: Semáforo com controle de tempo
Arduino UNO: resolução de 10 bits
10 bits = armazenam até 1023 em valores decimais
Portanto, cada bit equivale a 5 mV.
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 31: Introdução às saídas PWM
Todas as saídas do Arduino são digitas
Diferentes larguras de pulso, mesma frequência
As saídas PWM são controladas pela função analogWrite
t
t
t
10%
50%
90%
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 32
As saídas PWM são identificadas por um til (~)
analogWrite(pino, valor)
Qualquer valor entre 255 e 0, onde:
255: 100% largura de pulso (5V)
0: 0% de largura de pulso (0V)
Nº do pino
Exemplo: analogWrite(10, 127) escreve aprox. 2,5 V no pino 10
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 33: 4º Programa: Dimmer
pinMode(pino, modo)
Objetivo:
Controlar o brilho de um LED a partir da leitura analógica da saída de um potenciômetro
Conceito: Saídas PWM
Portas PWM fornecem valores de tensão de 0 a 5V de acordo com a mudanda a largura de pulso.
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 34: 4º Programa: Dimmer
Montagem:

## Slide 35: LED RGB
O LED RGB é caracterizado por possuir o equivalente a 3 LEDs no mesmo encapsulamento, onde suas cores são vermelho, verde e azul;
Cada cor é controlada por um terminal (“perninha”);
O maior terminal é o Ground (-).
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 36: 5º Programa: Dimmer RGB
pinMode(pino, modo)
Objetivo:
Controlar o brilho de cada cor de um LED RGB de forma independente através de potenciômetros
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 37: 5º Programa: Dimmer RGB
Montagem:

## Slide 38: LDR – Sensor de Luz
LDR – Light Dependent Resistor (Resistor Dependente de Luz)
É um resistor que varia sua resistência em função da luz incidente
Resistência inversamente proporcinal à luz
Luz ≈ Resistência
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 39
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 40: Como utilizá-lo?
Divisor de tensão resistivo
Vcc = 5V
Quanto maior , maior a amplitude do sinal
Como aumenta quando a luz diminui, conclui-se que:
10kΩ
Luz ≈ Sinal
Calculadora de Divisor de Tensão
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 41: 6º Programa: LED controlado por LDR
pinMode(pino, modo)
Objetivo:
Controlar o brilho de um LED a partir da intensidade luminosa indicada por um LDR.
Conceito: Funcionamento do LDR
O LDR, no divisor de tensão já mostrado, faz com que o sinal de tensão de saída seja inversamente proporcional à intensidade luminosa
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 42: 6º Programa: Controle de Luminosidade por LDR
Montagem:

## Slide 43: Buzzer
Produz efeito sonoro através da vibração de uma pastilha piezoelétrica
Barulho bem chato
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 44: 7º Programa: Sirene com Buzzer
tone(pino, frequência)
sin(valor em radianos)
Funções:
Retorna o valor da função seno para determinado ângulo
Faz com que o buzzer vibre numa frequência definida
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 45
pinMode(pino, modo)
Objetivo:
Fazer uma sirene no buzzer utilizando uma onda senoidal alterar sua frequência apertando um botão.
Conceito: Utilização das funções sin() e tone()
7º Programa: Sirene com Buzzer
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 46: 7º Programa: Sirene com Buzzer
Montagem:

## Slide 47: Display de 7 segmentos
Display composto com 8 LEDs em paralelo (contando o ponto)
Cada LED é ativado individualmente
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 48: Display de 7 segmentos
1
2
4
6
7
9
10
5
38
GND
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 49
pinMode(pino, modo)
Objetivo:
Contar de 0 a 9 com o Display de 7 Segmentos
Conceito: Utilização de matrizes
8º Programa: Contagem com Display de 7 Segmentos
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 50
digitalWrite(pino, nível)
Montagem:
delay(tempo)
8º Programa: Contagem com Display de 7 Segmentos

## Slide 51: 9º Programa: Despertador
pinMode(pino, modo)
Objetivo:
Fazer uma contagem regressiva com um display de 7 segmentos, e ao final acionar um buzzer que pode ser desligado por um botão
Conceito: Aplicação dos conceitos de PWM, entrada e saída digitais.
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 52: 9º Programa: Despertador
Montagem:
delay(tempo)

## Slide 53: Display LCD
LCD (Liquid Crystal Display) – Display de Cristal Líquido
Resolução: 16x2
É utilizado com a biblioteca <LiquidCrystal.h>
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 54: 10º Programa: Hello World - LCD
lcd.begin(colunas, linhas)
lcd.print(variável ou string)
Funções:
lcd.clear()
Imprime na tela um texto ou uma variável
Limpa a tela e volta o cursor para a posição (0,0)
Indica para o programa quantas colunas e linhas o LCD possui
lcd.setCursor(coluna, linha)
Move o cursor para a coluna e linha desejadas
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 55: Ressaltando que...
Linha 0
Linha 1
Coluna 0
Coluna 1
Coluna 2
Coluna 3
Coluna 15
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 56: 10º Programa: Hello World - LCD
pinMode(pino, modo)
Objetivo:
Escrever "Hello World!" no centro da linha do LCD
Conceito: Funções do LCD
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 57: 10º Programa: Hello World - LCD
Montagem:

## Slide 58: Termístor NTC
Termístor – Resistência que varia de acordo com sua temperatura;
NTC (Negative Temperature Coefficient) – Termístor com Coeficiente de Temperatura Negativo, ou seja, a resistência abaixa quando a temperatura aumenta;
A relação Temperatura x Resistência é não-linear.
Temperatura ≈ Resistência
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 59: Termístor NTC
De forma similar ao LDR, o NTC pode ser colocado num divisor de tensão para que a temperatura seja descoberta.
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 60: 11º Programa: Exibindo a temperatura no LCD
thermistor(pino, resNominal, coefBeta, resSérie)
thermistor.read()
Biblioteca: "thermistor.h"
Funções:
Retorna o valor da temperatura, em graus Celsius
Define os parâmetros do NTC que está sendo utilizado.
pino = Pino em que o NTC está conectado
resNominal = Resistência nominal do NTC a 25°C
coefBeta = Coeficiente Beta do NTC
resSérie = Valor da resistência em série com o NTC
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 61: 11º Programa: Exibindo a temperatura no LCD
pinMode(pino, modo)
Objetivo:
Obter a temperatura do NTC e imprimí-la na tela do LCD.
Conceito: Funções do LCD e funcionamento do NTC
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 62: 11º Programa: Exibindo a temperatura no LCD
Montagem:
delay(tempo)

## Slide 63: Relé
É um componente utilizado para controlar o chaveamento de fontes de energia externas ao Arduino
Aplicando uma pequena tensão na bobina é possível mudar a posição da chave do relé
NC = Normalmente Fechado
NO = Normalmente Aberto
COM = Comum
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 64
delay(tempo)

## Slide 65: 12º Programa: Acendendo um LED utilizando o Relé
pinMode(pino, modo)
Objetivo:
Obter a temperatura do NTC, imprimí-la na tela do LCD, e se passar de 30 graus um LED é aceso pelo Relé
Conceito: Funcionamento do Relé
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 66: 12º Programa: Acendendo um LED utilizando o Relé
Montagem:
delay(tempo)

## Slide 67: 12º Programa: Acendendo um LED utilizando o Relé
Montagem:
delay(tempo)

## Slide 68: Monitor Serial
Exibe informações vindas do Arduino
Envia informações ao Arduino
Monitor Serial
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 69
Quebra de linha
Velocidade de comunicação
Olar

## Slide 70: 13º Programa: Enviando informações do Arduino ao computador
Serial.begin(velocidade)
Serial.print(variável ou texto)
Funções:
Imprime no monitor serial alguma informação
Inicia a comunicação do Arduino com o computador
Serial.println(variável ou texto)
Imprime no monitor serial alguma informação separada em uma linha
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 71: 13º Programa: Enviando informações do Arduino ao computador
pinMode(pino, modo)
Objetivo:
Enviar o valor de tensão lido de um potenciômetro para o computador
Conceito: Utilização do Monitor Serial
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 72: 13º Programa: Enviando informações do Arduino ao computador
Montagem:

## Slide 73
Informação a ser enviada
Olar

## Slide 74: 14º Programa: Enviando informações do computador para o Arduino
Serial.available()
Serial.read()
Funções:
Lê um byte de informação
Retorna a quantidades de bytes disponíveis para leitura
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 75
pinMode(pino, modo)
Objetivo:
Enviar algum dado para o Arduino e retornar o valor
Conceito: Utilização do Monitor Serial
14º Programa: Enviando informações do computador para o Arduino
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 76
pinMode(pino, modo)
Objetivo:
Controlar um LED e um Buzzer pelo computador
Conceito: Utilização do Monitor Serial
15º Programa: Controlando dispositivos conectados ao Arduino pelo computador
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 77
Montagem:

## Slide 78
pinMode(pino, modo)
Função millis() ao invés do delay()
Interrupções Externas
Comunicação Serial Avançada
Integração com outros programas
Conversor DA (apenas Arduino DUE)
Criação de bibliotecas
Outros microcontroladores
  Raspberry Pi
  STM32
Sugestões para estudos futuros:
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino

## Slide 79
FIM!
Obrigado!
https://github.com/filipeaocastro/Minicurso-de-Arduino